泉鲤建〔2020〕60号

鲤城区住房和城乡建设局关于2019年第四季度

全区建设工程质量安全“双随机”暨施工

合同履约行为评价情况的通报

各在建工程建设、施工、监理单位，局有关股室、下属有关单位：

为规范建设工程质量安全监督执法工作，加强事中事后监管，推进阳光执法、文明执法，根据《关于印发鲤城区住房和建设局推广“双随机”抽查机制工作方案的通知》（泉鲤建〔2016〕113号）精神，在2019年第四季度各施工企业自查自纠的基础上，我局开展了全区建设工程质量安全“双随机”执法检查暨施工合同履约行为评价工作。现将检查的有关情况通报如下：

一、检查基本情况

2019年，鲤城区在建项目24个，符合本次建设工程质量安全“双随机”执法检查的项目24个。本次检查采取听、查、看、问、测等方式对全区基础范围的24个在建项目进行了检查，涉及24家施工企业和22家监理企业，共发出了《责令改正通知书》24份，累计对施工单位违法违规行为记分138.8分，项目经理记分140分，监理单位记分98.3分，项目总监理工程师记分98.3分，并责令相关在建工程责任主体单位在规定的时间内完成整改。

二、检查发现存在的主要问题

（一）施工安全方面。一是模板支架使用的直角扣的扭转刚度性能不合格。二是个别项目现场未配置总配电箱，用电系统未采用TN-S接零保护系统。三是个别项目钢筋加工场未设置防护棚，预留洞口未设置防护，电梯井口、临边洞口未按要求设置水平防护。四是个别项目楼层未按规定配备灭火器。五是个别项目砂浆搅拌机棚未全封闭施工，扬尘治理措施未落实到位。六是个别项目外架边缘与建筑物间隙大于150mm，未采取防护措施。

（二）工程质量方面。一是个别项目主体结构分部的验收，设计单位的项目负责人和专业负责人均未参加验收，未按规定组织验收。二是部分项目框架梁、剪力墙底部存在蜂窝、孔洞等质量缺陷，施工单位擅自修补混凝土缺陷且无相关的修补记录。三是地基基础子分部未按规定组织验收就进入下一道工序施工。四是个别项目施工单位未在“项目监管系统”中进行材料报审。

（三）合同履约方面。一是部分项目存在未及时补充新入场农民工花名册情形。二是部分企业未在上季度末填报施工合同履约进度。三是个别项目未配备劳务专管员、劳务管理制度不完善。四是农民工工资支付表存在代签行为。

三、处理意见

（一）区质量站、区安全站要对检查中工程质量和安全文明施工情况较差，记分倒数第一的项目责任主体单位进行约谈；对未及时整改反馈的项目要差异化管理，列为下季度“双随机”检查的重点检查对象。

（二）各施工单位及监理单位应认真履职，按要求落实整改，并举一反三，仔细查找问题，明确各自的自控、检查、验收与监督责任，防止类似问题再次发生。

四、下一步工作要求

（一）要继续深化安全生产大检查。各有关股室（单位）要在区政府统一领导和上级主管部门指导下，全力查隐患、找问题、补短板、堵漏洞，集中整治一批事故隐患，打击一批表现突出的非法违法行为，整顿一批严重违规违章企业，关停取缔一批非法违法企业，督促行业企业严格落实安全生产主体责任，确保安全生产大检查工作成效。在安全生产大检查期间，发现存在安全隐患的，应按规定责令改正，并给予动态计分，情节严重的应进行立案查处。

（二）要强化工程质量常见问题治理。各在建工地要加强现浇混凝土结构工程质量管理，推行现浇混凝土结构实体实量现场标示制度，提高结构实体实测实量的可追溯性。要严格执行分户验收制度，对经检查不符合要求的，施工单位应及时进行返修，返修后重新组织分户验收。

（三）开展建设工程今冬明春火灾防控工作。要在在建项目自查自纠的基础上，对我区受监的建设工程开展火灾隐患排查，摸清消防安全状况，对发现的隐患全部列出问题清单、责任清单。对检查发现的隐患问题，逐项列出时间表、明确责任人，及时跟踪督促整改，实行检查反馈闭环管理，定期照单对账、照单销账。重点对施工现场作业区、办公区、生活区分开设置情况，特别是仓库、活动板房、临时工地用房等重点部位消防安全措施落实情况，消防器材、消防设施的配备和消防通道设置情况，建筑材料以及安全网、外脚手架、脚手板的防火性能、电焊等明火作业防火措施落实情况；电工、焊工等特种作业人员持证上岗情况；既有建筑外墙改造工程使用材料的防火性能以及消防安全措施落实情况；组织开展施工作业人员消防教育培训以及施工现场防火应急疏散预案制定和演练情况的工作落实情况进行检查。

附件：1.鲤城区2019年第四季度建设工程“双随机”执法检查情况汇总表

2. 2019年第四季度合同履约考评项目汇总表

泉州市鲤城区住房和城乡建设局

2020年4月16日

（此件主动公开）

附件1

鲤城区2019年第四季度建设工程质量安全“双随机”检查情况汇总表

| 序号 | 项目检查内容 | 计分情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州市电子商务企业总部基地二期(6-9号楼）及地下室工程 | 建 造师：7 总 监：5.6 施工单位：7 监理单位：5.6 | 1.6号楼4层6-14/6-15电梯井口未按规定设置防护门 。 2.6号楼4层6-13/6-14交6-a临边作业处未做防护 。 3.外窗安装后未按要求进行现场水密性能检验。 |
| 2 | 鲤城区肆晟酒吧装修工程 | 建 造师：3 总 监： 施工单位：3 监理单位： | 1.二层A1-D至A1-2/C交A2-2往A2-3 4050mm喷头被音响遮挡。二层A1-D至A1-2/C交A2-3往A2-4 4050mm喷头被音响遮挡。 2.配电间桥架的跨接、桥架与配电箱间接地跨接缺共2处。 |
| 3 | 宝嘉誉峰花园（泉州2013-9号储备用地）—1#～2#楼及其裙房和地下室 | 建 造师：1 总 监：0.8 施工单位：1 监理单位：0.8 | 1.抽查电梯前室的石膏板，现场无法提供相应的防火等级证明材料 。 |
| 4 | 泉州宝峰鞋业有限公司厂房A | 建 造师：96 总 监：66 施工单位：96 监理单位：66 | 1.无地基基础施工记录。无自拌砼相关内业资料； 2.7月19日进场钢筋直径14、16、18，未在“项目监管系统”中进行进场材料报审的； 3.施工现场未按规定设置连续封闭围墙或围挡； 4.施工现场出入口未按规定设置洗车台； 5.一层动火作业场所（乙炔瓶旁）未配置灭火器，发现一处； 6.远程监控未在项目监管系统申请安装。 7. 7月19日进场钢筋直径14、16、18，未在“项目监管系统”中进行进场材料报审的。 生产厂房问题： 1.地基基础砼试块强度未经评定； 违反了GB50204-2015第7.4.1条的规定； 2.未按要求进行高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验； 违反了GB50205-2001第6.3.1条（强条）的规定； 3.无受力构件焊缝检测报告； 4.无钢材的质保资料。无高强螺栓进场复验报告； 5.楼梯未施工。变形缝未施工。B轴至S轴跨数原为14跨，现为13跨，跨距7800改为7500。1轴至12轴跨数原为10跨，现为9跨，柱距与设计图纸不一致。层数上部共二层有夹层改为一层无夹层。人工挖孔灌注桩改为独立基础。立柱、横梁钢材型号、钢板未按图施工。 6.承台地梁标养试块共留置二组数量不足； 7.现场未配置总配电箱，用电系统未采用TN-S接零保护系统； 8.砼搅拌机未采用末级开关箱，发现一处； 9.未按规定安装漏电保护器，发现一处； 10.出现未采用橡皮护套绝缘电缆,发现2处； 11.二层楼板临边均未做防护。 |
| 5 | 开元盛世广场二期 | 建 造师：2 总 监：1.6 施工单位：2 监理单位：1.6 | 1.抽查地下室2-5-2-6交F-E轴处配电室，配电箱与桥架接地跨接缺2处。 |
| 6 | 江南花园城项目配建小学-1#教学楼工程 | 建 造师：9 总 监：7.2 施工单位：9 监理单位：7.2 | 1.抽查三层1A-E交1A-8轴、1A-8交1A-L~1A-M轴、1B-B交1B-4~1B-5轴的走廊栏杆，后置埋件的位置和数量均不符合设计要求。 |
| 7 | 江南花园城项目配建小学-1#教学楼工程 | 建 造师：8 总 监：6.4 施工单位：8 监理单位：6.4 | 1.现场无法提供甲、乙级防火门的出厂合格证，监理单位未按规定进行进场验收； 2.现场无法提供外窗的相关检测报告； 3.抽查3层1A-8~1A-9交1A-D~1A-E轴的接地装置，分配电箱有1处未接地； 4.楼面变形缝未填堵不燃材料。 |
| 8 | 福建省泉州市第七中学江南校区 | 建 造师：5 总 监：4 施工单位：5 监理单位：4 | 1.施工升降机（备案号：闽CA-S00233）围栏门的电气联锁装置失效。 福建省泉州市第七中学江南校区-初中部普通教学楼（1、2#）问题： 1.9#宿舍楼二层一台建筑机械未连接PE线； 2.9#宿舍楼拆架工勾邦洋、胡云喜无操作资格证书； 3.9#宿舍楼电梯井口未按规定设置防护门，发现一处； 4.9#宿舍楼进出的通道口未按规定搭设安全防护棚，发现一处。 |
| 9 | 珑璟湾三期10#、18#、19#、27#、28#楼及地下室 | 建 造师：1 总 监：0.3 施工单位：1 监理单位：0.3 | 1.10#楼12层A轴交1~4轴正在拆外架，未按规范要求设置刚性连墙件，发现一处； 2.砂浆搅拌机棚未全封闭施工，扬尘治理措施未落实到位； 3.施工单位必须依据拆除外架工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除外架施工现场未划定危险区域，并未设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管。 |
| 10 | 州市晋江下游金塔段浮桥延陵家园安置小区二期26、27#楼工程 | 建 造师：2 总 监：1.6 施工单位：2 监理单位：1.6 | 1.抽查十四层26B-10~26B-13轴交26B-1B~26B-B轴强电井，桥架与配电箱接地连接处2处缺。 |
| 11 | 泉州市电子商务企业总部基地二期(6-9号楼）及地下室工程 | 建 造师：6 总 监：4.8 施工单位：6 监理单位：4.8 | 1.7#楼16层7-A/7-2至7-3轴连墙件数量按方案要求设置连墙件发现1处； 2.外窗安装后未按要求进行现场水密性能检验。 |
| 12 | 泉州市鲤城区实选超市室内装修工程 | 建 造师：29 总 监： 施工单位：29 监理单位： | 1.施工企业未按《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》（闽建办建〔2017〕55号）文的要求在“项目监管系统”中进行进场材料报审（阻燃板）； 2.第一款：在工程施工阶段，项目经理无故不在施工现场。第二款：项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3； 3.施工现场未按规定设置连续封闭围挡； 4.一层3/2-01-2-3交2-B轴砌体长度超过5米，未设置构造柱，少1根； 5.电梯预留两侧未防护发现2处； 6.现场作业人员木工工人未按规定配备安全帽就上岗作业发现2人； 7.主体两侧楼梯段临边作业处未做防护发现4处； 8.木工机具未采用末级箱发现2处； 9.未提供砂浆配合比检验报告； 10.自行增设一部自动扶梯和两部疏散楼梯，涉及既有建筑主体和承重结构变动，未在在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。 |
| 13 | 福建田中机械科技股份有限公司 2#生产车间 | 建 造师：14.5 总 监：25.4 施工单位：14.5 监理单位：25.4 | 1.办公用房其建筑的夹芯材料的燃烧性能等级达不到A级； 2.配备的洗车设备不符合要求； 3.经现场询问项目经理、项目技术负责人对施工现场主要状况不了解； 4.施工单位项目部11月未开展自查； 5.经现场询问总监对施工现场主要状况不了解； 6.地基基础子分部未按规定组织验收就进入下一道工序施工； 7.监理单位未按规定组织对钢结构工程验收并经总监理工程师签字确认就进入下一道工序； 8.钢结构施工未按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序； 9.地基基础未组织验收无书面材料制止； 10.抽查钢结构安装班组无接受交底人签字； 11.项目监理部只有总监在岗； 12. 张应泉、苏春长期不在施工现场履职。 |
| 14 | 鲤城区肆晟酒吧装修工程 | 建 造师：18.31 总 监： 施工单位：18.31 监理单位： | 1.检查时施工单位项目部人员仅项目经理到场履职； 2.项目部技术负责人、安全员长期不在施工现场履职； 3.阻燃胶合板使用在墙面及吊顶，文化石使用在墙面，不符合设计文件要求； 4.现场作业人员2人未按规定配备安全帽； 5.1台切割机未采用末级箱。 |
| 15 | 鲤城区滨江总部经济区富华广场（5#地块） | 建 造师：56 总 监：40.8 施工单位：56 监理单位：40.8 | 1.悬挑式脚手架按规定编制专项施工方案未经施工单位签字审批就开始施工。 鲤城区滨江总部经济区富华广场（5#地块）问题： 1.四层至十层5-1至5-10/5-A至5-F轴外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施；采光井脚手架外立杆与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施；采光井四周未做立面防护； 2.钢筋加工场拉直机未采用末级箱； 3.施工升降机（备案号：闽DA-S12623):闽DA-D12623主体结构施工至6层及以上时，施工升降机尚未投入使用； 4.四层5-10/5-F、5-10/5-A、5-A/5-1、5-F/5-1轴悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍发现8处； 5.剪刀撑斜杆未用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上发现20处； 6.四层5-10/5-C至5-D轴立杆横向间距大于方案及规范要求； 7.抽查四层、五层安装完毕后受力杆件的直角扣、旋转扣、对接扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N.m发现9个； 8.十层5-1至5-10/5-A至5-F轴未按专项施工方案要求设置竖向剪刀撑发现10处。 9.十层模板支架5-1至5-10/5-A至5-F轴立柱支托可调螺杆长度超过200mm发现4处；立柱螺杆偏心受力； 10.三层墙柱生产流水号：C72-20191007002。抽查三层剪力墙柱5-7轴至5-10轴。三层剪力墙底5-7轴至5-9轴交5-D轴蜂窝L=13cm。三层剪力墙底5-7轴交5-E轴至5-F轴蜂窝L=12cm。三层剪力墙底5-8轴交5-A轴至5-B轴蜂窝L=28cm并有露筋现象。三层柱底5-D轴交5-9轴蜂窝L=14cm。三层柱底5-9轴交5-C轴蜂窝L=11cm； 11.抽查5-7轴楼梯间三层至四层梯板厚度，设计尺寸11cm，11cm，现场实测值上段11cm，12.8cm，不符合设计要求。 |
| 16 | 泉州世茂云璟 | 建 造师：34.01 总 监：26.20 施工单位：34.01 监理单位：26.20 | 1.现场提供的2019-四季度检查资料，无检查人员签字，无公司的检查印章； 2.抽查1-7层主体结构分部的验收资料，设计单位的项目负责人和专业负责人均未参加验收，未按规定组织验收； 违反了GB50300-2013第6.0.3条;DBJ/T13-56-2017第4.8.4条;DBJ/T13-56-2017第4.8.7条的规定 3.抽查20层梁板、墙柱，21层墙柱钢筋隐蔽验收资料。21层的墙柱钢筋验收资料中，未检查钢筋接头，现场无法提供钢筋接头的检测报告，21层墙柱钢筋已隐蔽； 4.3#楼18层~21层，未设置消防水枪、立管、水带。 3#楼问题： 1.2层3-21轴交3-H轴剪力墙有蜂窝现象L=12cm； 违反了GB50204-2015第8.1.1条;GB50204-2015第8.2.1条;GB50666-2011第8.9.4条的规定 2.抽查12层3-20轴交3-G轴，3-6轴至3-7轴交3-G轴，墙柱拉结筋长度数量不足共20根（12层3-20轴交3-G轴墙柱拉结筋为单排且长度为40cm,3-6轴至3-7轴交3-G轴墙柱拉结筋长度为60cm）,不符合设计图纸要求； 3.3#楼18层电钻机具、22层电焊机具未使用末级开关箱； 4.12层3-G轴至3-H轴交3-20轴剪力墙、3-4轴交3-F轴、3-3轴交3-F轴剪力墙外观缺陷在砼子分部验收前修补； 5.抽查钢筋原材进行送检报告，编号RG11900585、RG11900586、RG11900587，未发现问题。抽查21层墙柱钢筋接头的接头送检报告，现场无法提供； 6.3#楼22层一处预留洞口未设置防护措施。 |
| 17 | 鲤城区滨江总部经济区富丽广场（6#地块） | 建 造师：42.86 总 监：36 施工单位：42.86 监理单位：36 | 1.监理单位未按规定编制危大工程监理实施细则（高大模板）； 2.监理单位未按规定组织高大模板验收并经总监理工程师签字确认就进入下一道工序； 3.四层未设置消防水枪、水带及软管； 4.六层高大模板专项方案实施前，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；该高大模板未按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序。 鲤城区滨江总部经济区富丽广场（6#地块）问题： 1.施工升降机（备案号：闽DA-S12627):该设备首次安装“四方”验收合格后30日未办理使用登记。 令第166号第十七条的规定； 2.四层木工圆踞机上的旋转锯片未设置防护罩； 3.6-2轴交6-D一层剪力墙根部在混凝土子分部验收前自行修补；6-2~6-4轴交6-C~6-D轴第一至第二层楼梯第一跑混凝土麻面； 4.抽查6-4轴交6-E轴八层柱、6-F轴交6-5轴八层柱、6-B轴交6-5轴八层柱，其中6-4轴交6-E轴八层柱3根纵向受力钢筋偏位超规范要求、6-F轴交6-5轴八层柱3根纵向受力钢筋偏位超规范要求； 5.钢筋加工场的三台机具外壳未设置重复接地。四层楼板两台木模机具未采用末级开关箱； 6.五层悬挑外架，1轴交A~F轴和1~10轴交A轴，现场连墙点设置为四跨不符方案要求，发现4处；连墙件垂直间距大于4米，发现3处； 7.塔式起重机（备案号：闽CS-T01071):司索工王军持假证上岗。 |
| 18 | 菲律宾国际商业公司旧厂房改造 | 建 造师：36 总 监：32.40 施工单位：36 监理单位：32.40 | 1.总配电房未按规定配置灭火器； 2.抽查2019.10.23监理单位检查记录未留置可追溯的相片； 3. 未督促施工单位将2019.11.06进场钢筋原材在项目监管系统中报审； 4.抽查2019.11.06进场钢筋原材未在项目监管系统中报审； 5.1人不在岗未在网上请假。 菲律宾国际商业公司旧厂房改造(菲律宾国际商业公司商业楼)问题： 1. 5-6轴交B-C轴二至三层第一跑梯板、6轴交C轴二层柱、1轴交E轴二层柱在混凝土子分部验收前自行修补；6轴交E轴二层柱根部露筋； 2.塔式起重机（备案号：闽GB-T00375):主吊钢丝绳多处断股达到报废标准钢丝绳； 3.抽查三层板、三层柱、四层板，存在四层板同条件养护试块未留置在靠近相应结构； 4.施工至四层，三层柱已拆模； 5.3层c-d交2-5未按规范要求设置连墙件3处； 6.3层c-d交1-2采光井3处临边作业处未做防护。 |
| 19 | 泉州市实验幼儿园危房翻建工程 | 建 造师：21 总 监：13.40 施工单位：21 监理单位：13.40 | 1.何书君未到岗未登陆系统登记留痕； 2.未编制危大工程监理实施细则； 3.高压旋喷桩地基处理未验收进入下一道工序； 4.抽查监理通知单20191014、20191007，无相应的整改反馈单； 5.施工污水未经沉淀处理符合要求后直接排入市政管网。 泉州市实验幼儿园危房翻建工程问题： 1.基坑支护形式不符合设计要求 。 |
| 20 | 菲律宾国际商业公司旧厂房改造 | 建 造师：3 总 监：2.4 施工单位：3 监理单位：2.4 | 1.现场无法提供下部钢筋直径25，上部钢筋直径22的机械连接接头的现场取样送检报告及相应的连接件出厂合格证或检验报告 |
| 21 | 宝嘉誉峰花园（泉州2013-9号储备用地）8#~13#、15#楼及地下室 | 建 造师：23 总 监：27.40 施工单位：23 监理单位：27.40 | 1.监理单位在2019年第三季度施工企业提交建设工程主要材料报审表之日起3日内未在网上签署回复意见共3份。 宝嘉誉峰花园（泉州2013-9号储备用地）15#楼问题： 1.其中23层15-27交15-L轴构造柱纵筋搭接长度不足； 2.23层15-21轴交15-F轴墙柱拉结筋少2根，15-11轴交15-F轴墙柱拉结筋少6根（设计要求双排，现场为单排）； 3.28层15-13至15-15，15-20至15-23电梯井口2处未按规定设置防护门； 4.15号楼施工电梯通道口未按规定搭设安全防护棚； 5.28层15-10至15-27架边缘与建筑物间隙大于150mm3处未采取防护措施； 6.28层15-9至15-10，15-18至15-19洞口2处防坠落措施不符合要求；15-20至15-23采光井防坠落措施1处不符合要求； 7.28层卸料平台立杆接长未采用对接扣件连接，发现1处； 8. 15号楼屋面15-L轴交15-27轴悬挑梁XL6下部钢筋设计要求2￠16，现场3￠16； 9.屋面15-L轴交15-20轴，15-15轴交15-L轴梁柱节点核心箍有集束现象； 10.23层15-17轴交15-A轴砼缺陷修补无记录； 11.抽查砂贝壳含量不符合要求，报告编号：TSY19000061。 宝嘉誉峰花园（泉州2013-9号储备用地）15#楼问题： 1.天然地基承载力检验报告为简报。 |
| 22 | 开元盛世广场二期 | 建 造师：9 总 监：7.20 施工单位：9 监理单位：7.20 | 1.抽查二层2-11轴至2-12轴交G轴，2-12轴至2-13轴交G轴，2-13轴交D轴至4/C轴，栏杆预埋件的连接方式不符合设计要求。（设计图纸要求为预埋连接，现场为螺栓后置连接） |
| 23 | 泉州滨江资产管理中心 | 建 造师：12 总 监：9.60 施工单位：12 监理单位：9.60 | 1.施工现场出入口未配备洗车设备 泉州滨江资产管理中心问题： 1.6层7-1至7-e未规范要求设置连墙件，发现1处； 2.6层楼梯段未做防护； 3.抽查A-E轴交7-1轴六层幕墙存在3处防腐处理不符合设计要求，3处角码与预埋件连接质量不符合设计及规范要求的； 4.施工升降机（备案号：闽CS-S00749):6层楼层安全门没装门锁 。 |
| 24 | 泉州正达科技有限公司厂区1#、2#厂房 | 建 造师：55.53 总 监：35 施工单位：55.53 监理单位：35 | 1.监理单位未督促施工单位进行网上材料报审； 2.施工污水未经沉淀处理符合要求后直接排入市政管网； 3.施工现场未按主管部门要求配齐配全防尘设施； 4.无扬尘监控设备； 5.总配电房只配备1个灭火器； 6.施工现场内主要道路未按规定进行硬化处理； 7.施工单位项目部开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料； 8.施工单位未在“项目监管系统”中进行材料报审； 9.深度超5米消防水池未按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序；深度超5米消防水池施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底； 10.深度超5米消防水池危大工程专项施工方案未按规定组织专家论证并通过论证就开始施工； 11.检查时施工单位项目班子成员张灵军、陈艳茹、陈家思、王锦良、杨小琴、倪江丽、梁朝庭未到岗履职。 泉州正达科技有限公司2#厂房问题： 1.同条件试块未留置在靠近相应结构构件； 2.基坑边堆放土方记3处； 3.总配电箱箱的进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆； 4.基坑边未做防护5处； 5.潜水泵未配备专用开关箱；钢筋切断机未采用末级箱； 6.施工临时用电未采用三级配电、两级漏电保护系统。 |
| 25 | 金泰花园一期 | 建 造师：22.70 总 监：24.2 施工单位：22.70 监理单位：24.2 | 1.2019年10月施工单位项目部开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料； 2.项目监理部5人未到岗，1人未登陆“项目监管系统”登记留痕； 3.监理单位项目部应到岗11人，实到岗6人； 4.监理单位季度检查未留下可追溯记录的相片或视频材料。 金泰花园一期问题： 1.2层6-33至6-34交6-j至6-g电梯井口未按规定设置防护门； 2.负一层墙柱砼生产流水号C97-20191003005。负一层D-53轴至D-55轴交D-B轴梁有蜂窝、孔洞现象，D-B4轴交D-B轴柱头有蜂窝、孔洞、露筋现象，D-B4轴交D-A轴剪力墙柱有蜂窝现象； 3.2层6-26至6-28交6-j外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施少1处 ； 4.抽查6号楼四层梁6-F轴交6-10轴至6-13轴，四层梁6-36轴交6-B轴至6-C轴，未发现可记分问题。抽查四层梁6-9轴至6-14轴交6-B轴KL(16)二排主筋安装位置有下垂现象； 5. 6号楼四层梁柱节点6-9轴交6-B轴，6-14轴交6-B轴核心区箍筋数量不足（设计要求各6个，现场格3个）； 6.三层楼板未保湿覆盖养护。 |
| 26 | 中南滨江铭悦小区 | 建 造师：2.29 总 监：4.6 施工单位：2.29 监理单位：4.6 | 1.抽查2019.09.20施工单位季度检查记录存在未留下可追溯记录的相片； 2.抽查桩基分项、地基与基础分部、主体结构中间验收记录表，存在地基与基础分部验收记录表总监由他人代签字。 1#-3#、5#-10#、10-1#、地下室问题： 1. 6号楼27层6-14/6-15交6-a少1处外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施； 2.27层铝合金模板支架立杆的间距不符合设计要求发现3处。 |
| 27 | 泉州江南片区公交场站综合楼 | 建 造师：6 总 监：4.80 施工单位：6 监理单位：4.80 | 1.抽查地下室一层风管安装，发现其中1-2轴交D轴存在1处穿越需要封闭的防火、防爆的墙体未设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管； 2.抽查外窗“三性”检验报告，发现其中水密性能不符合设计要求。 |

附件2

2019年第四季度合同履约考评项目汇总表

| 现场评价项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 评价分数 | 同一施工标号 |
| 1 | 泉州世茂云璟 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | 19 |  |
| 2 | 宝嘉誉峰花园（泉州2013-9号储备用地）3#~7#楼及地下室 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 5 | 是 |
| 3 | 宝嘉誉峰花园（泉州2013-9号储备用地）—1#～2#楼及其裙房和地下室 | 中国建筑第八工程局有限公司 |  | 是 |
| 4 | 宝嘉誉峰花园（泉州2013-9号储备用地）8#~13#、15#楼及地下室 | 中国建筑第八工程局有限公司 |  | 是 |
| 5 | 江南花园城项目配建小学-1#教学楼工程 | 福建振业建设发展有限公司 | 0 |  |
| 6 | 泉州高新园区（江南园）创业投资服务中心项目 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 0 |  |
| 7 | 开元盛世广场二期 | 福建省宇腾建设有限公司 | 0 |  |
| 8 | 泉州正达科技有限公司厂区1#、2#厂房 | 福建华邦建设有限公司 | 10 |  |
| 9 | 泉州市晋江下游金塔段浮桥延陵家园安置小区二期26、27#楼工程 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 0 |  |
| 10 | 泉州纸箱厂职工宿舍楼及配套用房 | 善匠建筑工程有限公司 | 0 |  |
| 11 | 中南滨江铭悦小区 | 福建平祥建设工程有限公司 | 0 |  |
| 12 | 泉州江南片区公交场站综合楼 | 福建省恒远建工发展有限公司 | 0 |  |
| 13 | 泉州滨江资产管理中心 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 4 |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 评价分数 | 同一施工标号 |
| 14 | 金泰花园一期 | 中建国际工程有限公司 | 10 |  |
| 15 | 泉州市实验幼儿园危房翻建工程 | 中建思成（福建）建设有限公司 | 24 |  |
| 16 | 泉州市电子商务企业总部基地二期(6-9号楼）及地下室工程 | 福建六建集团有限公司 | 0 |  |
| 17 | 福建省泉州市第七中学江南校区 | 福建省第五建筑工程公司 | 0 |  |
| 18 | 鲤城区滨江总部经济区富华广场（5#地块） | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 0 |  |
| 19 | 鲤城区滨江总部经济区富丽广场（6#地块） | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 0 |  |
| 20 | 菲律宾国际商业公司旧厂房改造 | 泉州三众工程管理有限公司 | 5 |  |
| 21 | 福建田中机械科技股份有限公司 2#生产车间 | 省新建设集团有限公司 | 0 |  |
| 22 | 泉州宝峰鞋业有限公司厂房A | 中建天润建设（福建）有限公司 | 4 |  |
| 23 | 珑璟湾三期10#、18#、19#、27#、28#楼及地下室 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 0 |  |
| 24 | 泉州市鲤城区第三实验小学江南新校区--行政综合楼、艺术中心楼 | 福建省嘉伟建设工程有限公司 | 0 |  |
| 25 | 泉州七中江南校区配套道路工程 | 福建省中天永鼎建筑有限公司 | 0 |  |
| 26 | 鲤城区肆晟酒吧装修工程 | 榕消建设集团有限公司 | / | 二次装修 （免评） |
| 27 | 泉州市鲤城区实选超市室内装修工程 | 上海石化消防工程有限公司 | / | 二次装修 （免评） |
| 28 | 中石化浮桥（石崎）加油站 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 0 |  |

| 网上评价项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 评价分数 | 同一施工标号 |
| 1 | 泉州世茂云璟桩基工程 | 中铁天丰建筑工程有限公司 | / |  |
| 2 | 泉州茂诚滨江国际酒店及商住项目一期工程 | 中国二十冶集团有限公司 | 10 | 是 |
| 3 | 泉州茂诚滨江国际酒店及商住项目二期工程 | 中国二十冶集团有限公司 |  | 是 |
| 4 | 星龙总部大厦 | 福建省高德工程建设有限公司 | 0 |  |
| 5 | 鲤城区爱国路道路拓改工程 | 福建省得兴建设工程有限公司 | 0 |  |
| 6 | 泉州恒阳艺品有限公司厂房1、厂房2 | 福建省泉州市满堂红建筑工程有限公司 | 10 |  |
| 7 | 中闽百汇大厦 | 江苏扬安集团有限公司 | 10 |  |
| 8 | 泉州万祥医院（一期）工程 | 中建海峡（厦门）建设发展有限公司 | 0 |  |
| 9 | 南益·名士华府 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 0 |  |
| 10 | 泉州市晋江下游金塔段浮桥延陵安置小区二期小学、幼儿园工程 | 福建省伟煜建设发展有限公司 | 10 |  |
| 11 | 龙头山安置房工程(1#--6#、公厕、垃圾站、地下室) | 兴润建设集团有限公司 | 0 |  |
| 12 | 中展望总部大厦 | 中标集团总包建设有限公司 | 10 |  |
| 13 | 格来德总部大厦 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 0 |  |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 评价分数 | 同一施工标号 |
| 14 | 泉州市晋江下游金塔段商住区一期市政道路工程 | 中科诚建建设工程（福建）有限公司 | 未备案 |  |
| 15 | 三盛璞悦里小区 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 0 |  |
| 16 | 泉州市鲤城区原技佳模具有限公司改造项目（施碧仇） | 泉州三众工程管理有限公司 | 0 |  |
| 17 | 泉州科技中学综合楼、教师宿舍楼 | 泉州市临江建筑工程有限公司 | 10 |  |
| 18 | 南环路、笋江路道路及景观提升改造工程PPP项目 | 中建国际工程有限公司 | 10 |  |
| 19 | 滨江总部广场 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 0 |  |
| 20 | 源昌江南城（2019-3号地块） | 厦门源昌城建集团有限公司 | 0 |  |
| 21 | 中化（泉州）石油销售有限公司鲤城南环路加油站 | 福建省双豪建设工程有限公司 | 未备案 |  |

抄送：市住建局，区府办、区应急局，吴碧林副区长。

泉州市鲤城区住房和城乡建设局             2020年4月16日印发